OPIS WYKOŃCZENIA I WYPOSAŻENIA LOKALI DLA INWESTYCJI: „FIOŁKOWA RESIDENCE”

Otoczenie
W zewnętrznej części wspólnej wykonany zostanie ciąg pieszo-jezdny, wiata śmietnikowa, urozmaicone elementy zieleni, małej architektury, brama wraz z furtką oraz oświetlenie zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.

Budynek

  1. Konstrukcja
Fundamenty
Budynek posadowiony na płycie fundamentowej żelbetowej na warstwie betonu podkładowego o gr. min. 5 cm.

Ścianki fundamentowe – ściany zewn.
Żelbetowe monolityczne.

Ściany zewnętrzne kondygnacji nadziemnych
Ściany zewnętrzne kondygnacji nadziemnych z pustaków ceramicznych gr. 25 cm, słupy/rdzenie żelbetowe monolityczne gr. 25 cm.

Ściany wewnętrzne dzielące segment dwulokalowy
Pustaki ceramiczne, np. Thermopor 25 AKU S – gr. 25,0 cm. O podwyższonym parametrze akustycznym.

Ściany wewnętrzne działowe
Ściany działowe z pustaków ceramicznych lub gazobetonowych gr. 12 cm lub gr. 8 cm, ścianki lekkie typu gips-karton

Strop między kondygnacjami 0/+1
Żelbet monolityczny gr. 16 cm oparty na ścianach zewnętrznych oraz podciągach.

Stropy między kondygnacjami +1/Strych
Konstrukcja drewniana oparta na stężeniach więźby dachowej.

Balkony
Żelbetowe wspornikowe płyty monolityczne gr. 16 lub montowane na tzw. balony na ciepłych łącznikach typu Isocorb, gr. 16 cm.

Dachy
Dach czterospadowy o kącie nachylenia 45 st. Więźba dachowa o konstrukcji drewnianej, pokryty blachą panelową lub modułową wyposażony w wyłazy dachowe, potrzebne obróbki blacharskie oraz system rynnowy.

Schody
Konstrukcja drewniana – tymczasowa, do aranżacji przez kupującego.

Nadproża, belki i wieńce
Nadproża w murowanych ścianach zgodnie z system murowania.

Balustrady
Balustrady balkonów zewnętrzne projektuje się o wysokości min. 1,10 m jako balustrady stalowe, ocynkowane i malowane proszkowo z wypełnieniem ze szkła bezpiecznego.

  1. Wykończenie

Wykończenie ścian wewnętrznych
Tynki gipsowe nakładane maszynowo. W łazienkach tynki cementowo-wapienne lub gipsowe.

Wykończenie stropów
Tynki gipsowe nakładane maszynowo. W łazienkach tynki gipsowe.

Stolarka okienna i drzwiowa
PCV (min. 5-komorowe) kolor antracyt od strony zewnętrznej, biały od strony wewnętrznej, izolacyjność termiczna U=min. 0,9 W/m2*K).
Drzwi wejściowe do lokali mieszkalnych główne - ślusarka aluminiowa lub drewniana antywłamaniowa o nowoczesnym wyglądzie i kolorze dopasowanym do stolarki okiennej, częściowo przeszklone (wyposażone w zamek i klamkę)

Wykończenie ścian zewnętrznych
Ściany zewnętrzne – tynk silikonowy cienkowarstwowy oraz okładzina drewniana lub imitująca starą deskę wg. rysunków elewacji.
Elementy ozdobne elewacji – modułowa blacha w kolorze pokrycia dachowego tworząca ciągłość z elementami schodzącymi z połaci dachowej na konstrukcji stalowej.
Parapety - blacha stalowa malowana proszkowo lub blacha aluminiowa w kolorze RAL
Obróbki blacharskie attyk - blacha stalowa malowana proszkowo lub blacha aluminiowa w kolorze RAL

Posadzki wewnętrzne

Stropy między kondygnacyjne - wylewka cementowa gr. 7cm na warstwie styropianu akustycznego 5cm (wykończenie posadzek w oparciu o indywidualne projekty aranżacji mieszkań).

Podłoga na gruncie – wylewka cementowa gr. 7cm na warstwie izolacji termiczna w postaci styropianu min. 15 cm oraz warstwie folii PE.

Posadzki zewnętrzne
Ciąg pieszo-jezdny – kostka betonowa, geokrata.

Obróbki blacharskie
Parapety i ofasowania - blacha stalowa, ocynkowana i powlekana lub aluminiowa w kolorze RAL.
Wykończenie balkonów
płyta żelbetowa bez wykończenia.

  1. Izolacje oraz odwodnienie

Elementy odwodnienia
Na stropodachu oraz balkonach uformowane spadki w kierunku wpustów odpływowych. Rury spustowe połączone z systemem kanalizacji opadowej i odprowadzeniem do studni deszczowej przy budynku.

Izolacje termiczne
Ocieplenie między krokwiowe – wełna mineralna grubości 18-20 cm
ocieplenie ścian na parterze - styropian EPS gr. 20 cm;
ocieplenie ścian fundamentowych – styrodur gr. 10 cm od zew., 5 cm od wew.

Izolacje przeciwwilgociowe
podłoga na gruncie – folia PE;
stropy – folia PE;
izolacja pozioma balkonów – papa termozgrzewalna lub membrana izolacyjna;
izolacja pionowa ścian fundamentowych – dwie warstwy izolacji z masy bitumicznej od strony zewnętrznej oraz wewnętrznej;

  1. Instalacje

Wentylacja
W lokalach mieszkalnych wentylacja grawitacyjna z dopływem powietrza zewnętrznego poprzez nawiewniki ciśnieniowe w stolarce okiennej.

Woda i kanalizacja
zasilanie wodne z gminnej sieci; odprowadzenie kanalizacji sanitarnej do sieci gminnej;
odprowadzeni wód opadowych z dachów poprzez rynny do studni chłonnych. Okresowe czyszczenie studni chłonnych po stronie klienta.
Zestaw wodomierzowy zlokalizowany w lokalach mieszkalnych; instalacja podposadzkowa z tworzyw sztucznych; ciepła woda użytkowa zasilana kotłem gazowym; biały montaż po stronie klienta

Centralne ogrzewanie
zasilanie instalacji z kotła gazowego znajdującego się na parterze;
ogrzewanie podłogowe we wszystkich pomieszczeniach z rozdzielaczami na każdej kondygnacji;
◦	dodatkowe grzejniki ręcznikowe w dwóch łazienkach;

Elektryka
  - pełne okablowanie podtynkowe w mieszkaniach - 230 V;
  - doprowadzenie zasilania 400 V w kuchni, do podłączenia kuchenki elektrycznej;
  - szafy licznikowe na ścianie elewacji lub w linii ogrodzenia posesji (montaż licznika po stronie klienta);
  - bez montażu opraw oświetleniowych w mieszkaniach;
  - w każdym mieszkaniu skrzynka teletechniczna z doprowadzonym m.in. światłowodem oraz kablem antenowym;

Inwestor zastrzega prawo zastosowania materiałów, technologii oraz sprzętu
o porównywalnych parametrach i jakości na każdym etapie inwestycji, z zachowaniem reżimu technologicznego i wytycznych producentów.